产品特性：

- 燕尾副导轨，承载大。精研丝杆驱动，驱动力大

- 侧面标记激光刻度，便于读数。

- 底面、台面加工标准孔位，便于安装和组合使用

- 可与其他系列位移台组成多维调整架

| 型号 | Y203TM60 |
| --- | --- |
| 台面尺寸 | 40x80mm |
| 驱动方式 | 测微头/螺纹副 |
| 驱动位置 | 中央驱动 |
| 行程 | 60mm |
| 最小刻度 | 0.02 |
| 最小调整量 | 10μ |
| 导轨形式 | 交叉滚柱导轨 |
| 承载 | 8kg |
| 直线度 | 20μ |
| 台面平行度 | 30μ |
| 运动平行度 | 30μ |
| 自重 | 0.4kg |
| 材料 | 铝合金 |
| 表面处理 | 阳极氧化发黑 |

尺寸图：